## Slide 1: DE TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID, toegepast bij betonherstellingen Ann Eeckhout & Lotte Ottevaere FEREB 26-11-2024

## Slide 2: TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID
Tienjarige aansprakelijkheid : voor wie, rechtsgrond, aard, voorwaarden, termijn, toegepast bij betonherstellingen
Verschillen t.o.v. aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken
Wijzigingen in toekomstig recht (Boek 7 BW)

## Slide 3: TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID – Huidig recht
Van wie | Aansprakelijkheid van aannemer, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector | 
Wanneer | Aansprakelijkheid na de aanvaarding van het werk door de opdrachtgever | 
Welke | TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID | AANSPRAKELIJKHEID VOOR LICHTE VERBORGEN GEBREKEN
Voorwerp | Gebreken dat de stabiliteit in gevaar brengen | Gebreken die de stabiliteit niet in gevaar brengen, zelfs niet op termijn
Rechtsgrond | Art 1792 en 2270 oud BW | Rechtspraak (Cass 13.03.1975)
Aard | Van openbare orde: contractuele afwijking is niet mogelijk | Aanvullend recht: contractuele beperking is mogelijk
Voorwaarden | 1/ vereiste stabiliteitsbedreiging (van een belangrijk onderdeel) van het bouwwerk; 2/ in concreto beoordeling: (een belangrijk onderdeel van) het bouwwerk zal instorten als aan het gebrek niet wordt verholpen 3/ er moet geen onmiddellijk acuut risico op instorting zijn 4/ maar moet wel een reëel risico, op kortere of langere termijn, zijn 5/ gebrek is te wijten aan fout Voorbeelden na betonherstel : Stabiliteitsbedreigende doorbuigingen/vervormingen van dragende elementen Afvallen gevelbekleding | 1/ gebrek (onvolkomenheid, abnormaliteit, tekortkoming, zowel intrinsieke als functionele gebreken) 2/ verborgen en niet gekend op moment van de aanvaarding van de werken (zichtbare en gekende gebreken zijn gedekt door de aanvaarding) 3/ ernstig gebrek, dat de opdrachtgever niet zou aanvaard hebben indien gekend 4/ gebrek is te wijten aan fout Voorbeelden na betonherstel : kleur, ruwheid, afwerking, indien zichtbaar = gedekt door de oplevering barsten, scheuren, verkleuring, onthechting op beperkte plaats, corrosie, gebrekkige waterdichtheid, waterinfiltraties via voegen, … die geen stabiliteitsbedreiging uitmaken = lichte verborgen gebreken
Termijn | 1 termijn, nl. 10 jaar na de aanvaarding van het werk Binnen die termijn moet het gebrek vastgesteld zijn en moet de vordering ingesteld zijn Dit is een vervaltermijn (latere vordering is onontvankelijk) | 2 termijnen, nl. waarborgtermijn en proceduretermijn Waarborgtermijn : Binnen die termijn moet het gebrek vastgesteld zijn Regel : 10 jaar vanaf aanvaarding werken (art. 2262bis §1 oud BW) Contractuele modulering is mogelijk: vb. 2 jaar na aanvaarding werken Proceduretermijn : Binnen die termijn moet de vordering ingesteld zijn Dit is een redelijke termijn na de ontdekking van het gebrek Contractuele modulering is mogelijk: vb. 1 jaar na vaststelling gebrek

## Slide 4: TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID – Toekomstig recht ?
Nieuw BW | Voorstel-tekst Boek 7 BW. Geen definitieve tekst ! Geen grote wijzigingen, behalve … | 
 | TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID | AANSPRAKELIJKHEID VOOR LICHTE VERBORGEN GEBREKEN
Benaming | Stabiliteitsbedreigende conformiteitsgebreken | Conformiteitsgebreken
Voorwaarden | 1/ Gebreken die de stevigheid of stabiliteit van het onroerend bouwwerk of van een van zijn hoofdbestanddelen (muren, dak, terrassen, etc.) aantasten of minstens op termijn in gevaar brengen. Een daadwerkelijke instorting van het onroerend bouwwerk of een gevaar op onmiddellijke instorting binnen de periode van tien jaar bedoeld is niet vereist: een reëel risico op aantasting van de stabiliteit van het onroerend bouwwerk op kortere of langere termijn is voldoende. 2/ Gebrek te wijten aan fout | 1/ De opdrachtnemer voert een conforme opdracht uit. De opdracht is conform wanneer hij beantwoordt: 1° aan wat het contract bepaalt; en 2° aan wat de opdrachtnemer redelijkerwijze kan verwachten. De redelijke verwachtingen van de opdrachtnemer worden bepaald door de wet, de gebruiken, de goede trouw, de aard van de dienst, de hoedanigheid van de opdrachtnemer en het geheel van de omstandigheden. 2/ Gebrek te wijten aan fout
Aard | Dit is een minimumregeling, die van openbare orde Bedingen die de tienjarige aansprakelijkheid uitsluiten of beperken zijn nietig. Verzwaren of uitbreiden van de tienjarige aansprakelijkheid is wel mogelijk. | Van aanvullend recht Contractuele modulering is mogelijk
Termijn | 1 termijn: 10 jaar vanaf de aanvaarding van de werken. Dit is de conformiteits- en de verjaringstermijn. Er is geen kennisgevingstermijn. Het volstaat dat de opdrachtgever de rechtsvordering ten gronde instelt binnen die tienjarige termijn | 3 termijnen : conformiteitstermijn, kennisgevingstermijn en verjaringstermijn Conformiteitstermijn: 10 jaar vanaf de aanvaarding van de werken Kennisgevingstermijn: redelijke termijn vanaf de ontdekking van het gebrek Verjaringstermijn: 2 jaar vanaf de kennisgeving van het gebrek; deze termijn wordt geschorst gedurende de onderhandelingen tussen partijen of het gerechtelijk of tegensprekelijk buitengerechtelijk deskundigenonderzoek. [ Bedenking: aanspraak tot 12 jaar na aanvaarding van de werken, voor gebrek dat op het einde van de tienjarige conformiteitstermijn wordt ontdekt en ter kennis wordt gebracht?? ]

## Slide 5: VERZEKERING TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID
Wanneer verplicht ?
Verplicht bij betonherstellingen ?
Verschillen t.o.v. andere verplichte verzekering voor bouwprofessionals
Verschillen t.o.v. garantieverzekering

## Slide 6: VERZEKERING TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID
Sedert | Verplicht sedert 01.07.2018
Wet | Wet Peeters-Borsus van 31.05.2017 (BS 09.06.2017)
Toepassing | 1/ van toepassing op woningbouwprojecten in België (renovatie en nieuwbouw) hoofdzakelijk (˃ 50%) bestemd zijn voor bewoning door gezin of alleenstaande Wel : woning met kantoor, serviceflats Niet : hotels, klinieken, studentenkamers 2/ waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is 3/ waarvoor na 01.07.2018 een omgevingsvergunning werd afgeleverd of een melding nodig is (= bij werken die de stabiliteit raken) Niet bij alle werken van betonherstel is een vergunning vereist! Omgevingsvergunning vereist voor afbreken, verbouwen, uitbreiden van een constructie ( stabiliteitswerken), werken die betrekking hebben op constructieve elementen zoals dragende balken (met uitzondering van plaatselijke herstellingen) Meldingsplicht voor handelingen met stabiliteitswerken aan zijgevels, achtergevels, daken Vrijstelling voor handelingen zonder stabiliteitswerken, onderhoudswerken, die het gebruik van de constructie voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen zoals het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of onderdelen, vb. herstel pleister, kalei, schilderwerken Zie: https://www.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/stedenbouwkundige-handelingen/renoveren Informeer bij de gemeente !
Wie moet zich verzekeren? | Architect en andere dienstverlener in de bouwsector Aannemer, die werken uitvoert aan de gesloten ruwbouw (vb. gevel) Niet : Bouwpromotoren

## Slide 7: VERZEKERING TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID
Dekking | De tienjarige aansprakelijkheid van de actoren in de bouw, beperkt tot gebreken in de stabiliteit of soliditeit van de woning gebreken die de waterdichtheid aantasten, in zoverre die een invloed heeft op de stabiliteit of soliditeit
 | Per schadegeval moet minimum € 500.000 gedekt zijn als de waarde van het gebouw hoger is dan € 500.000 (vb. bij een gebouw van 20 appartementen). Als de waarde van de woning lager is dan € 500.000, dan moet de dekking overeenstemmen met de waarde van de woning (vb. bij een woning van € 350.000 moet een bedrag van € 350.000 verzekerd zijn).
Geen dekking | Geen dekking voor schade vóór oplevering Geen dekking voor lichte verborgen gebreken (niet stabiliteitsbedreigend)
Kwalitatief recht | De verzekering tienjarige aansprakelijkheid volgt het goed i.g.v. verkoop van de woning vóór het verstrijken van de dekkingsperiode
Bewijs en controle | Vermelding van verzekeraar en polisnummer op alle documenten Verzekeringsattest afgeven aan bouwheer vóór aanvang van de werken Architect controleert Op de werf moet elke bouwactor in het bezit zijn van het verzekeringsattest
Sanctie | Bij niet verzekerd zijn : strafrechtelijke vervolging

## Slide 8: VERGELIJKING
VERZEKERING BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID INTELLECTUELE BEROEPEN
Verplicht sedert 01-07-2019
Wet Peeters-Ducarme van 09,05,2019 (BS 26-06-2019)
Van toepassing op alle bouwprojecten in België
Wie moet zich verzekeren?
  Iedereen die een intellectueel beroep in bouwsector uitoefent
  Architect, ingenieur, studiebureau en andere dienstverleners
Dekking : schade ingevolge fouten gemaakt tijdens de uitoefening van het beroep, die zich voordoet vóór de voorlopige oplevering en lichte verborgen gebreken
Geen dekking voor tienjarige aansprakelijkheid wegens stabiliteitsbedreigende gebreken (art. 1792 en 2270 oud BW)
VERZEKERING BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHIED AANNEMER
Niet wettelijk verplicht
Dekking voor gevolgschade die door fout is veroorzaakt
Geen dekking voor schade aan eigen werk

## Slide 9: VERGELIJKING
GARANTIEVERZEKERING
Is een zaakschadeverzekering
Herstel van schades die optreden in “het toegepaste systeem”
Maximaal 10 jaar na oplevering
Geen fout te bewijzen

## Slide 10: Eeckhout & Ottevaere Advocaten en bemiddelaars in bouwzaken Droesbekeplein 20 9700 Oudenaarde 055/49.97.97 info@eeckhout-ottevaere.be